| GAZLAR | ÖZELLİKLERİ: | GAZIN ARTMA-AZALMA SEBEPLERİ | 8 SAATLİK ÇALIŞMA SINIRI | İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OKSİJEN | Renksiz, kokusuz ve tatsız Normal havadaki oranı % 20.93 Yaşam için zorunlu | Çalışan işçilerin solunumu İş makineleri yangınlar, patlamalar | % 19 | % 21-18 arasında önemli bir etki yok. Çok uzun sürede baş ağrısı yapar. %18-12 arasında nefes alma sıklaşır, nabız artar %14-9 arasında nefes alma zorlaşır, bulantı, halsizlik ve kulaklarda çınlama %10-6 arasında bayılma ve koma %5-0 arasında yaşamak imkânsızdır |
| KARBONMONKSİT | Renksiz, kokusuz ve tatsız. Çok zehirli Havaya yakın ağırlıkta olduğu için Tünelin her tarafında bulunabilir. Kanın hemoglobinin CO’e olan harisliği O2’ye olandan 250-300 kat daha fazladır. Bu sebeple ortamda yeterli O2 olsa bile kan CO’i bünyesine alır ve zehirlenme gerçekleşir | İş makineleri yangınlar patlamalar | 50 PPM (milyonda) | 500-1000 ppm /1. aşamada, kişide hafif huzursuzluk, durgunluk ve uyuklama hissedilir. Biraz daha fazla karbonmonoksit gazı solunursa rehavet çöker ve uyuma isteği iyice artar. 1000-2000 ppm/ 2. aşamada, titreme, adale kasılması, diş gıcırdaması, çene titremesi olur ve vücut ısısı yükselir. Gözler donuklaşır Halsizlik artar 2000-3000 ppm / 3. aşamada, solunum ve kalp yavaşlar. Vücut ısısı düşer ve ölüm gerçekleşebilir. Karbonmonoksit sonucu ölümlerde dudak rujla boyanmış gibi kızarır. Yüz tebessüm eder bir hal alır. Deri kiraz kırmızısı renge dönüşür. |
| KARBONDİOKSİT | Renksiz, hafif asit kokusunda ve tadında. Boğucu Havadan ağır (Tünelde tabanlarda, havalandırılmayan yerlerde bulunur.) | insan solunumu iş makineleri yangınlar patlamalar | % 0,5 | % 1-3 arasında nefes alma sıklaşır, % 3-5 arasında solunum 2 kat artar. Çalışan insan için tehlikeli. % 5-6 arasında solunum 3 kat artar. % 10 ‘dan sonra kısa sürede ölüm. |
| METAN | Renksiz, kokusuz Patlayıcı ve yanıcı, çok yüksek oranlarda boğucu Havadan hafif (tavanlarda bulunur) | Kömür yataklarına yakın yerlerde,boşluklarda, kömürün bünyesinde, bataklıklarda çöp depo alanlarında, | %2 | Oksijen azalmasına bağlı olarak boğucudur. % 1 5 den sonra yanar. % 4.5-14.5 arasında patlar (en şiddetli patlama % 9.5 CH4). % 14.5’ dan sonra boğucu O2 azalmasından dolayı). |
| HİDOROJEN SÜLFÜR | Renksiz, çürük yumurta kokusunda. Çok zehirli, göz ve solunum yollarını tahriş eder. Havadan ağır. Suda çok kolay ve çabuk çözünür | Organik maddelerin çözünmesi sulu eski imalatlara girişte dikkat edilmeli) Tam olmayan patlayıcı madde ateşlemeleri. yangınlar | 20 ppm | 20 ppm’de 8 saat çalışmak mümkün. 100 ppm’den sonra göz ve ciğerde etki yapar. 300 ppm’den sonra 1 saat teneffüste göz ve akciğerde ağır tahriş ve zehirlenme 1000 ppm’den sonra şuur kaybı ve kısa sürede ölüm. |

GAZLARIN ETKİLERİ VE SINIRLARI (TÜNEL ÇALIŞANLARI İÇİN)